## Slide 1
SISTEMAS EMBEBIDOS · ETAPA 1 · SEP–DIC 2026
Aeropéndulo de 2 hélices con control PID en STM32
Control de ángulo con sensor, PWM y lazo cerrado embebido
INTEGRANTES
Elizabeth Navarro Téllez
María Liliana Vargas Juárez
Fernando Gudiño Jiménez
Jesus Omar Hernandez Medina
Notes: Integrante 1: presenta el equipo y el nombre del proyecto. Mencionar que el proyecto cubre Sistemas Embebidos y Modelado y Simulación de Sistemas.
1

## Slide 2
AEROPÉNDULO PID · STM32 | SISTEMAS EMBEBIDOS · ETAPA 1
Antecedentes
Aeropéndulo didáctico
Planta reconfigurable para enseñar control y extraer datos para identificación (UFPE, 2024).
Quanser Aero 2
Dos hélices: una controla y otra perturba; se compararon 4 controladores (CBA 2024).
Bancos para drones
Soportes que limitan el movimiento para ensayar balanceo y cabeceo en cuadrirrotores.
Péndulos con PID
El PID estabilizó un péndulo de Furuta incluso con perturbaciones (Unicamp).
El PID domina el control en la práctica: se reporta que más del 95 % de los lazos de proceso lo usan.
2
Notes: Integrante 1: el aeropéndulo ya se usa como planta didáctica y de investigación. Mencionar UFPE 2024, Quanser Aero 2 (CBA 2024), bancos de prueba para cuadrirrotores y el péndulo de Furuta con PID. Aclarar que no es inédito; el valor está en la implementación embebida completa.
2

## Slide 3
AEROPÉNDULO PID · STM32 | SISTEMAS EMBEBIDOS · ETAPA 1
Introducción y problemática
¿Cómo regular de forma estable, segura y repetible el ángulo de un brazo propulsado por dos hélices con un PID embebido en un STM32?
01
Riesgo y costo
Probar control en un vehículo en vuelo puede terminar en una caída.
02
Planta no lineal
El empuje y la gravedad (seno del ángulo) hacen que una ganancia fija no rinda igual en todo el rango.
03
Sintonía sin banco
Sin una planta repetible, ajustar un PID es prueba y error.
04
Tiempo real
Muestreo fijo, saturación, antiwindup y ruido del sensor deben resolverse en el microcontrolador.
3
Notes: Integrante 2: explicar por qué probar control en un vehículo real es riesgoso y por qué un aeropéndulo reproduce el problema en un solo eje de forma segura.
3

## Slide 4
AEROPÉNDULO PID · STM32 | SISTEMAS EMBEBIDOS · ETAPA 1
Aporte del aeropéndulo
PROBLEMA
APORTE
Riesgo al probar en vehículos
Banco con movimiento restringido y pruebas repetibles
Dinámica no lineal
Planta física para identificar parámetros y comparar con simulación
Sintonía a prueba y error
Escalones, perturbaciones y datos por UART
Implementación en tiempo real
Firmware STM32: timer de muestreo, PWM, PID
Objetivo general: diseñar, construir y controlar un aeropéndulo de dos hélices con PID en un STM32, con seguimiento de referencia y rechazo de perturbaciones.
4
Notes: Integrante 2: relacionar cada problema con el aporte. Leer el objetivo general.
4

## Slide 5
AEROPÉNDULO PID · STM32 | SISTEMAS EMBEBIDOS · ETAPA 1
La planta
[Foto de la planta completa]
[Foto: motor + hélice]
[Foto: sensor de ángulo]
FICHA DE LA PLANTA
  Brazo pivotante con 2 hélices
  Sensor de ángulo: [modelo]
  Motores / ESC: [modelo]
  Alimentación: [voltaje]
5
Notes: Integrante 3: mostrar el estado actual de la planta. Reemplazar los marcos con fotos del brazo, el eje, los motores con hélices y el sensor de ángulo.
5

## Slide 6
AEROPÉNDULO PID · STM32 | SISTEMAS EMBEBIDOS · ETAPA 1
Diagrama de bloques
2 botones
(entradas digitales)
Referencia
(ángulo deseado)
STM32
Lectura de sensor + filtro
Controlador PID
Timer PWM (2 canales)
ESC 1
ESC 2
Motores
+ hélices
Brazo del
aeropéndulo
Sensor de ángulo
PC: telemetría y gráficas (UART)
retroalimentación del ángulo
Cumple el mínimo: 2 salidas PWM y 2 entradas digitales
6
Notes: Integrante 3: seguir el lazo. Referencia y botones entran al STM32; el PID calcula; el timer genera PWM para los ESC; los motores mueven el brazo; el sensor cierra el lazo. UART envía telemetría a la PC.
6

## Slide 7
AEROPÉNDULO PID · STM32 | SISTEMAS EMBEBIDOS · ETAPA 1
Estrategia de control y firmware
LAZO EN INTERRUPCIÓN DE TIMER
1
Leer ángulo y filtrar
2
Error = referencia − ángulo
3
PID con antiwindup y filtro derivativo
4
Saturar y escribir PWM
5
Enviar telemetría por UART
NIVELES DE COMPLEJIDAD
Base
PID de ángulo, 2 PWM + 2 entradas digitales
Intermedio
Referencias variables, telemetría, modelo y simulación vs planta
Avanzado
Cascada con IMU, perturbación inyectada, ajuste automático o LQR
7
Notes: Integrante 3: describir el lazo de 1 kHz (ajustable). Explicar los niveles de complejidad y que se validará con el profesor el nivel reconocido para el 100 %.
7

## Slide 8
AEROPÉNDULO PID · STM32 | SISTEMAS EMBEBIDOS · ETAPA 1
Cronograma (Gantt)
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
Modelo y simulación
Estructura y eje
Motores, ESC y PWM
Sensor de ángulo
Firmware + PID
Sintonía y pruebas
Telemetría y ajustes
Etapa 2 [DD/MM]
Etapa 3 [DD/MM]
Semanas indicativas: sustituir por las fechas límite reales. Etapa 2: 75 % de módulos y 50 % de prototipo. Etapa 3: 100 % y código.
8
Notes: Integrante 4: presentar el cronograma. Reemplazar las semanas por fechas reales de la etapa 2 y la etapa 3 antes de exponer.
8

## Slide 9
AEROPÉNDULO PID · STM32 | SISTEMAS EMBEBIDOS · ETAPA 1
Presupuesto estimado
Componente | Cant. | Costo est. (MXN)
2 motores brushless + 2 ESC + 2 hélices | 2 | $1,200
Batería o fuente de alimentación | 1 | $600
Sensor de ángulo (encoder / potenciómetro / IMU) | 1 | $250
Estructura, eje y rodamientos | 1 | $400
Cables, conectores y protecciones | 1 | $250
Placa STM32 | 1 | [por definir]
TOTAL ESTIMADO
≈ $2,700
MXN · entre 4 integrantes ≈ $675 c/u
Viabilidad: componentes comunes y fáciles de conseguir, con el costo repartido entre 4 integrantes. Cifras estimadas, por confirmar con cotización.
9
Notes: Integrante 4: presupuesto estimado en pesos mexicanos. Ajustar cada renglón con la cotización real y marcar lo ya comprado.
9

## Slide 10
AEROPÉNDULO PID · STM32 | SISTEMAS EMBEBIDOS · ETAPA 1
Avances actuales
[Foto: componentes comprados]
[Captura: prueba de PWM / código]
ESTADO
Investigación de antecedentes
Selección de componentes
Compras realizadas
Código base (PWM + timer)
Estructura de la planta
[Foto: banco de pruebas / evidencia adicional]
10
Notes: Integrante 4: mostrar evidencias reales: investigación hecha, compras, fotos de pruebas y el código base inicial. Marcar lo que ya está hecho y borrar lo que no.
10